## Slide 1
2
低资源开销Frodo工作进展

## Slide 2
2
核心算子
  Hash：矩阵系数生成
  MACs：矩阵乘加运算
  Sampler：高斯采样
  Controller：用户指令译码，实现数据输入输出协议，完成对Hash、MACs与RAM缓存的控制
低资源开销策略
  硬件单元减少： 相较于高性能版本使用更少的计算单元
  控制逻辑简化： 相比与高性能版本并行度降低，算法易于拆分为微过程，采用指令控制。
低资源消耗Frodo——硬件实现方案
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
低资源开销Frodo算法硬件实现总体架构

## Slide 3
2
低资源开销Frodo—矩阵乘方案
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
乘法器的个数减少至4个
所有的矩阵乘法采取同一种运算方案，简化控制逻辑
矩阵加无需单独执行且降低了存储需求
  计算结果与加矩阵存储在相同位置，需要3块双端口RAM
矩阵乘方案细节(以矩阵B计算过程为例)
A矩阵左乘与右乘只需控制Hash算子的输出，无需额外逻辑
在低资源开销版本中采取采样矩阵存储结束后进行运算的策略，可使所有矩阵运算使用同一种运算方案

## Slide 4
2
低资源开销Frodo—矩阵乘加单元设计
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
  接受3个16bit输入，A、B、C，输出16bit的A*B+C结果
  B在输入后进行转原码操作，在计算出A*B后转补码
  利用全加器矩阵（阵列乘法器），实现A*B乘法操作
  C对应的加法运算也通过全加器阵列实现
  根据数据特点设计全加器阵列，减少资源开销
FA阵列设计思路
1.输入增添选择器实现乘法加法运算的FA复用
2.仅使用B的前4位（有效数据位）参与乘法运算
3.删除16bit之后的运算FA
降低了60%的全加器使用
单元功能仿真

## Slide 5
2
低资源开销Frodo—指令设计
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
shake指令：
  absorb类：
    absorb: 多次载入数据并进行吸收
    absorbload: 仅载入数据
    absorbex: 执行一次吸收
  sequeeze类：
    squeeze：多次挤压并输出数据
    squeezex: 执行一次挤压但不输出数据
    squeezestore: 输出已经挤压的数据
mac指令：
  matmul: 执行矩阵乘加
  matadd：执行矩阵加法
  查表获得操作矩阵地址
算法指令流程（以Key Generation为例）

## Slide 6
2
低资源开销Frodo—指令设计
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
算法指令流程（以Key Generation为例）