## Slide 1
3
核心算子
  Hash：矩阵系数生成
  MACs：矩阵乘加运算
  Sampler：高斯采样
  Controller：用户指令译码，实现数据输入输出协议，完成对Hash、Systolic Array与RAM缓存的控制
低资源开销策略
  硬件单元减少： 相较于高性能版本使用更少的计算单元
  控制逻辑简化： 相比与高性能版本并行度降低，算法易于拆分为微过程，采用指令控制。
当前工作进展—Frodo算法硬件实现方案
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
低资源开销Frodo算法硬件实现总体架构

## Slide 2
3
当前工作进展—Frodo算法硬件实现方案
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
矩阵运算方案
  矩阵运算是Frodo中的核心运算流程，为降低
  资源使用，与高性能版本的设计有所不同
  采用了4个矩阵乘法单元逐步计算矩阵
  所有矩阵运算均使用一种流程方案
  在采样矩阵生成存储结束后进行运算
Frodo中的矩阵运算（矩阵1 *矩阵2 + 矩阵3）
（1）B =AS+E
（2）B'=S'A+E'
（3）V =S'B+E''
（4）M=C-B'S
均采取一种运算方案，对于矩阵1的1行，矩阵2遍历一轮，生成一行乘法结果，之后与矩阵3进行相加得到结果
S矩阵与其他参与运算矩阵生成顺序不一致。
在低资源开销版本中采取采样矩阵存储结束后进行运算的策略，可使所有矩阵运算使用同一种运算方案,忽略S生成顺序的特殊性

## Slide 3
3
当前工作进展—Frodo算法硬件实现方案
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
矩阵乘法单元设计
  接受3个16bit输入，A、B、C，输出16bit的A*B+C结果
  B在输入后进行转原码操作，在计算出A*B后转补码
  利用全加器矩阵（阵列乘法器），实现A*B乘法操作
  C对应的加法运算也通过全加器阵列实现
  根据数据特点设计全加器阵列，减少资源开销
FA阵列设计思路
1.输入增添选择器实现乘法加法运算的FA复用
2.仅使用B的前4位（有效数据位）参与乘法运算
3.删除16bit之后的运算FA
降低了60%的全加器使用

## Slide 4
3
当前工作进展—Frodo算法硬件实现方案
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
存储方案
为了匹配矩阵运算方案，在存储方案的设计上与高性能版本有所不同
  使用了3个位宽为64bit的RAM，配合Hash算子一次64比特的输出
  对于矩阵运算 AxB+C=D , A、B、C 三者存于不同RAM中，C与D 存于一个RAM中，D 覆盖对应C 的存储位置。
  存储方案的设计有助于与最复杂矩阵运算过程配合，简化控制逻辑，减少Controller部分的复杂度，减少资源消耗。

## Slide 5
3
当前工作进展—Frodo算法硬件实现方案
华中科技大学
Huazhong University of
Science and Technology
指令设计
  shake指令：
    absorb类：
      absorb: 多次载入数据并进行吸收
      absorbload: 仅载入数据
      absorbex: 执行一次吸收
    sequeeze类：
      squeeze：多次挤压并输出数据
      squeezex: 执行一次挤压但不输出数据
      squeezestore: 输出已经挤压的数据
  mac指令：
    matmul: 执行矩阵乘加
    matadd：执行矩阵加法
以Key Generation为例